Текстові матеріали детального плану території

- Перелік матеріалів детального плану

Детальний  план території земельної ділянки  за межами населеного пункту

на території Олевської міської ради Олевського району  Житомирської області

за адресою : м. Олевськ, вул. Олевської  республіки для розміщення об'єкта, призначеного для обслуговування потреб територіальної громади (кладовища)

розроблено на підставі:

-        листа замовлення ;

-        розпорядження голови районної державної адміністрації від 10.12.2020р. за №185,

-        завдання на проектування;

-        ДБН Б.2.2-12:2019   " Планування та забудова територій" ,

-        ДСП № 173 – 96 " Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів" ;

-        ДБН Б.1.1-14:2012 " Склад та зміст  детального плану території" ;

-        ДБН Б.2.2-5:2011  " Благоустрій територій" ;

-    ДСанПіН 2.2.2.028-99  "Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населенихпунктах України";

-       ДБН Б 2.2-1:2008  " Кладовища, крематорії та колумбарії" ;

-    Закону України " Про регулювання містобудівної діяльності», на основі топографічної зйомки М 1:500 в УСК-2000, виконаній НДІпроектреконструкція в 2020 році, викопіювання із ситуаційної схеми району, наданого  замовником.

Метою  розробки є визначення містобудівної можливості та доцільності використання земельної ділянки для будівництва кладовища за межами населеного пункту на території Олевської міської ради  Олевського району Житомирської області.

Враховуючи існуючі, територіальні, пожежні, санітарно-гігієнічні умови місця розташування ділянки, в проекті передбачені оптимальні рішення по перспективному використанню земельної ділянки. При цьому визначено комплекс містобудівних умов та обмежень по використанню території та встановлені гранично допустимі параметри об’єкта проектування.

На підставі комплексної оцінки  існуючої  та суміжної території:

- сформовані пропозиції по перспективному використанню земельної ділянки для обслуговування потреб територіальної громади (кладовища);

- встановлено режим використання території, містобудівні та планувальні обмеження.

- Опис природних, соціально-економічних

і містобудівних умов

Ділянка забудови відноситься до І-го архітектурно-будівельного кліматичного районування території  України.

Нормативна вага снігового покриву становить – 140 кгс/м2

Нормативний тиск вітру – 30кгс/м2

Нормативна глибина промерзання грунтів 1,08м.

Розрахункова зимова температура -22°С.

Екологічні та соціально-економічні  умови земельної ділянки сприятливі для будівництва кладовища

- Оцінка існуючої ситуації

Ділянка щодо якої розробляється детальний план орієнтовною площею 5,7га  розташована  за межами населеного пункту на території Олевської   міської ради .

Ділянка надається в користування територіальній громаді для обслуговування  власних потреб, а саме для будівництва кладовища.

Ділянка розташована в  північно-східній частині від м. Олевськ, на землях запасу (код КВЦПЗ(16.00).

При обстеженні земельної ділянки виявлено : ділянка вільна від забудови.

З північної сторони ділянки – територія вільна від користування, з південної- дорога Олевськ-Хмелівка, із західної – проїзд до території  колишнього льонозаводу,  зі  східної  - землі, вільні від користування та землі сільськогосподарського призначення і лісового господарства. З північно –східної сторони ділянки – територія колишніх відстійників.

Рельєф ділянки з перепадом висот 6м в південно-східному напряму, з незначними виступами та впадинами .

Існуюча схема відведення поверхневих вод з території - відкритого типу, по існуючому рельєфу.

Наявність інженерних мереж на ділянці – інженерні мережі на ділянці (надземні і підземні) відсутні.

Наявність зелених насаджень – трв’яниста рослинність, чагарники,  дерева  листяної та хвойної порід довільної посадки .

Наявність будівель та споруд – відсутні.

Об'єкти культурної спадщини, пам'ятки культури та архітектури на ділянці відсутні.

Місцями ділянка використовується мешканцями під городи, які офіційно   в користування не надавалися.

- Розподіл територій за функціональним використанням,

структура забудови, яка пропонується

При розробці проекту були проведені:

-      візуальне обстеження території, довкілля;

-  збір та розгляд вихідних даних, затверджених проектних містобудівних матеріалів та іншої наявної документації,

-      виконано інженерно-геологічні дослідження в понижених місцях для визначення рівня стояння ґрунтових вод.

Пропонована схема генплану передбачає дотримання наступних вимог:

-   дотримання функціонального зонування території;

-   раціональне використання території;

-   послідовне ефективне освоєння територій та вирішення питань інженерного забезпечення;

-   дотримання нормативних санітарних, протипожежних розривів та містобудівних планувальних обмежень.

Пропоноване зонування території з врахуванням існуючої містобудівної ситуації передбачає виділення слідуючих зон:

А)     вхідна зона;

Б)    адміністративна зона ( зона, в якій  передбачено розміщення адміністративно-побутової будівлі та гаражів з майстернею);

Б)     зона поховань;

В)   господарська зона ( майданчики для контейнерів зі сміттям, майданчик для  збирання  відходів трав'янистої рослинності);

Г)     транспортна зона (проїзди, розворотні майданчики, стоянка для автомобілів);

Д)     санітарно-захисна зона (300м).

- Пропозиції щодо встановлення  режиму

використання  територій, передбачених

для перспективної містобудівної діяльності

Функціонально-планувальна організація ділянки прийнята у відповідності до містобудівних особливостей місця розміщення, вихідних даних, вимог норм та правил проектування.

Враховуючи  існуючі містобудівні умови (санітарно-захисна зона передбачуваного об’єкта проектування в радіусі 300м  вільна від громадської та житлової  забудови), потреби громади пропонується земельну ділянку використовувати для будівництва кладовища  .

Розміри та конфігурація   земельної ділянки  відповідають містобудівним вимогам щодо можливого розміщення заявленого об’єкта проектування враховуючи:

а) наявність вільної від забудови земельної ділянки, площею,  достатньої для будівництва кладовища;

б) наявність існуючого  під’їзду до ділянки;

в) нормативна відстань від житлової та громадської забудови.

Наміри  використання земельної ділянки під кладовище  не порушують планувальну структуру  території району .

- Містобудівні умови та обмеження

Площа земельної ділянки, яка виділяється для комунальних потреб , складає 5,7га .

На конфігурацію та розміри ділянки мають вплив розміщення житлових та  громадських будівель, відстань від яких повинна бути   не менше 300м, а також розміщення земельних ділянок сільськогосподарського та виробничого призначення. Ділянка виробничого призначення з північно-східної сторони  – недіюча, в минулому використовувалася для відстійників очисних споруд.

Інші планувальні обмеження на ділянці відсутні.

  - Прогнозовані планувальні обмеження :

-  зона впливу сзз радіусом 300м  до будівель та земельних ділянок   в разі освоєння суміжних територій .

- Транспортний зв'язок

Транспортний та пішохідний зв'язок з ділянкою здійснюється від існуючої дороги Олевськ - Хмелівка.

За нормативними  вимогами до місць поховань з території кладовища необхідно влаштувати другий виїзд та окремий проїзд до господарської зони. В перспективі передбачається розширення кладовища в східному  напряму.

Проїзд, який з’єднує  населений пункт з кладовищем,  шириною  6,0м та узбіччями шириною  по 1,75.

Проїзд до господарської зони має ширину 6,0м.

Центральний проїзд на території кладовища запроектовано шириною 6,5м з двосторонніми тротуарами шириною по1,50м,  проїзди між секторами зони поховань — шириною 3,5м та двосторонніми узбіччями по 0,75м.

Для відвідувачів об’єкта комунального призначення передбачено влаштування тимчасових стоянок для автомобілів, для автомобілів, які обслуговують комунальне підприємство, передбачено стоянку на 2 маш/місця.

Покриття  проїзних частин  передбачено виконати з асфальтобетону, тротуарів – з тротуарної плитки, проїзди між секторами поховань з щебеня дрібних фракцій.

8.  Інженерне забезпечення, розміщення інженерних

мереж та споруд

Для забезпечення господарської зони технічною водою передбачається влаштування шахтного колодязя з нормативною відстанню  від місць захоронення.

Для адмінпобутових потреб передбачається забезпечення привозною водою , водовідведення побутових стоків передбачено до локальних очисних споруд.

Освітлення кладовища повинно відповідати нормативним вимогам- під’їзна дорога та центральний проїзд, господорська зона повинні освітлюватися енергозберігаючими світильниками .

Опалення адмінбудівлі передбачено від електричних котлів, точку підключення до електричних мереж буде визначено технічними умовами, які будуть надані в установленому порядку.

9.  Інженерна підготовка та інженерний захист території

Рельєф земельної ділянки – спокійний, з перепадом висот 6м а південно-східному напряму , з ухилом, який забезпечує нормальне відведення атмосферних опадів.

Схему вертикального планування  виконано методом проектних горизонталей з врахуванням існуючих відміток прилеглих територій без зміни існуючої схеми відведення поверхневих вод.

Перед початком робіт з планування території зняти родючий шар, поверхню спланувати.  Надмір грунту планування території передбачено  використати для засипки існуючих канав, ям.

Згідно акту технічного обстеження земельної ділянки було виконано три свердловини в понижених місцях для визначення стояння ґрунтових вод. У свердловині №2 в західній частині ділянки рівень ґрунтових вод виявлено на глибині 1,8м. При виконанні вертикального планування враховано нормативні  вимоги  щодо відстані від поверхні землі до рівня найбільш ймовірного підняття ґрунтових вод..

Виконання  спеціальних заходів по інженерній підготовці території не передбачається.

10. Комплексний благоустрій та озеленення території

Основні вимоги  в плані благоустрою:

-   виконання комплексного благоустрою, озеленення території;

-   влаштування твердого покриття на проїздах та тротуарах, узбіччі;

-   влаштування огорожі по периметру ділянки.

У кожному секторі для поховання передбачено влаштування майданчика для сміттєконтейнера. Майданчик необхідно огородити сітчастою металевою огорожею. У процесі експлуатації рекомендовано по периметру контейнерного майданчика висадити декоративні чагарники.

Територію кладовища передбачено огородити бетонною   секційною огорожею. Огорожу встановити по межі ділянки, опорні точки якої винести на місцевість і зафіксувати межовими знаками. Зі східної  сторони ділянки (де передбачено в перспективі розширення кладовища) по межі території влаштувати канави глибиною 0,6-0,8м з обвалуванням.

Озеленення території виконати згідно діючих норм.

По периметру ділянки з північної, південної  та східної сторони влаштувати захисну зону зелених насаджень шириною 20м.

Для насадження використати місцеві породи дерев,  які символізують скорботні мотиви.

Майданчик для відходів рослин огородити живою огорожею, використати декоративні чагарники з середньою кроною.

При розчищенні ділянки від  дерев виконати вибіркову вирубку дерев, залишити дерева для символічного оформлення .

11. Містобудівні заходи щодо поліпшення

стану навколишнього середовища

У плані поліпшення стану  навколишнього середовища передбачити наступні заходи:

1)	організація регулярного прибирання території . Влаштування майданчиків для розміщення контейнерів зі сміттям, майданчика для збирання трав’янистої рослинності ;

2)	проведення своєчасного ремонту дорожнього покриття в процесі експлуатації;

3)	організація стоку поверхневих вод по існуючій схемі .

- Заходи щодо реалізації детального плану на етап від 3 до7 років

На  основі  аналізу  матеріалів  плану  розвитку та потреб населеного пункту,  враховуючи характеристику  природних  умов,  стану  навколишнього  середовища, можливостей  інженерного  забезпечення території,  вважається за доцільне  розміщення     на земельній  ділянці за межами населеного  пункту об’єкта комунального призначення, а саме  - кладовища.

Можливість  освоєння  території  для  громадської   забудови можливо завдяки:

-  освоєнню  земельної  ділянки  для  обслуговування комунальних об’єктів відповідають вимогам нормативних актів України;

-    рішенню про будівництво кладовища  відповідає  основним потребам населеного пункту;

-  можливості  забезпечення  мешканців  об'єктами  комунального призначення;

-  відсутності  в  зоні  впливу  несприятливих  природних  та техногенних  факторів  у  санітарно-гігієнічному  відношенні,  які  могли  б мати негативні наслідки від об’єкта комунального призначення;

-  дотриманню нормативних санітарних розривів до будівель  ,    забезпечення  нормативної  сзз 300м згідно положень ДБН Б.2.2-12:2019   " Планування та забудова територій" ,  ДСП № 173 – 96 " Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів" ,   ДСанПіН 2.2.2.028-99  "Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населенихпунктах України", ДБН Б 2.2-1:2008  " Кладовища, крематорії та колумбарії";

-  можливості   забезпечення  об'єкта  містобудування  повним комплексом  інженерного  благоустрою  (водопостачання, каналізування, тепло - та електропостачання).

13.  Перелік вихідних даних

-  розпорядження голови районної державної адміністрації від 10.12.2020р. за №185,

-    завдання на проектування;

- ситуаційна схема розміщення земельної ділянки;

- Акт технічного обстеження земельної ділянки від 01.11.2018р.;

- топографічна зйомка М 1:500 в УСК-2000, виконана НДІпроектреконструкція в 2020році.

# Text boxes

Зм.

Кільк.

Підпис

Дата

Аркуш

1

190-2020         ПЗ

ГАП

Єфімчук

Розробив

Микитенко

.

Детальний план території земельної ділянки  за межами населеного пункту на території Олевської міської ради Олевського району  Житомирської області за адресою : м. Олевськ, вул. Олевської  республіки для розміщення об'єкта , призначеного для обслуговування потреб територіальної громади (кладовища)

Стадія

Аркушів

Арк.

№ док.

МРГТ  України

Державне підприємство

НДІпроектреконструкція Житомирська  філія

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

Погоджено:

Зм.

Кільк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

190-2020

Зм.

Кільк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

190-2020

Зм.

Кільк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

190-2020

Зм.

Кільк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

190-2020

190-2020

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Кільк.

Зм.

190-2020

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Кільк.

Зм.